Mathematik

M 1

In einer rechteckigen Platte soll genau mittig 1 Bohrung angeordnet werden.

Gesucht sind die Maße X und Y.

|  | Gesucht: X = ….............. mm Y = ….............. mm |
| --- | --- |

M 2

In einer rechteckigen Platte soll genau mittig 1 Bohrung angeordnet werden.

Gesucht sind die Maße X und Y.

Mit nccad ist die Platte maßgetreu zu zeichnen, mit Technologie zu versorgen und mit KOSY zu fräsen.

M 3

In einer rechteckigen Platte soll genau mittig 1 Bohrung angeordnet werden.

Gesucht sind die Maße X, Y und A.

|  | Die Werte: Länge = 61,44 mm Breite = 17,6 mm Radius = 4,2 mm Gesucht: X = ….............. mm Y = ….............. mm Abstand Bohrungsrand zu Rand A = ….............. mm |
| --- | --- |

M 4

In einer rechteckigen Platte sollen genau mittig 2 Bohrungen angeordnet werden.

Gesucht sind die Maße X und Y.

|  | Die Werte: Länge = 50 mm Breite = 20 mm Abstand A = 10 mm Radius = 4 mm Gesucht: X = ….............. mm Y = ….............. mm |
| --- | --- |

M 5

In einer rechteckigen Platte sollen genau mittig 2 Bohrungen angeordnet werden.

Dazu die folgenden Aufgaben.

M 5.2

Mit nccad ist die Platte maßgetreu zu zeichnen, mit Technologie zu versorgen und mit KOSY zu fräsen.

Dann unbedingt mit dem mechanischen Meßschieber die Maße kontrollieren - Auf den Nonius achten!

Ermittelte Werte und Ergebnisse:

Durchmesser D1	= …..................

Radius R1		= …..................

Durchmesser D2	= …..................

Radius R2		= …..................		Vergleich Istmaße zu Sollmaße:

X1 – R1 (linker Lochabstand) 	= …...................

X2 – R2 (rechter Lochabstand) 	= …...................	Maximaler Fehler: …..............................

M 6

Ein Rechteck hat zu den Grundachsen einen Abstand von X = 20 mm und Y = 10 mm. Ein 6 mm Fräser soll so im Punkt P1 positioniert werden, dass er genau innerhalb des Rechtecks eintauchen kann.

M 7

Ein Rechteck hat zu den Grundachsen einen Abstand von X = 21,5 mm und Y = 12,3 mm. Ein 3 mm Fräser soll so im Punkt P1 positioniert werden, dass er genau innerhalb des Rechtecks eintauchen kann.

# Text boxes

|  | Die Werte: Länge = 52,3 mm Breite = 19,76 mm Gesucht: X = ….............. mm Y = ….............. mm |
| --- | --- |

|  | Die Werte: Länge = 88,3 mm Breite = 42,7 mm Abstand A = 12,7 mm Radius R = 3,1 mm M 5.1 Die gesuchten Maße: X = ….............. mm Y = ….............. mm |
| --- | --- |

|  | Gesucht: P1 X = ….............. mm P1 Y = ….............. mm |
| --- | --- |

|  | M 7.1 Gesucht: P1 X = ….............. mm P1 Y = ….............. mm M 7.2 Die Angaben für P2 bis P4 sind zusätzlich zu ermitteln. Das Rechteck hat die Außenmaße 50 x 30 mm. P2 X= ….............. mm P2 Y= ….............. mm P3 X= ….............. mm P3 Y= ….............. mm P4 X= ….............. mm P4 Y= ….............. mm |
| --- | --- |