Geduld und Ausdauer

G1

Die Übung für Anfänger mit den Zielen...

- Die Handbedienung von KOSY kennenlernen

- Geduld und Ausdauer zu trainieren

- Genauigkeit üben

- Den automatischen Ablauf der Maschine erleben

Voraussetzungen für diese Übung sind...

- Eine Einweisung in die Maschinenbedienung

- Ein vorhandenes Programm speichern, aufrufen und starten können

- Mit  nccad schon etwas gemacht zu haben, eine Zeichnung, ein NC-Programm o.Ä.

Ein „Springreiter-Parcour“ ist nachzufahren. Dazu ist das folgende Blatt auf dem Y-Tisch aufzuspannen, die Hindernisse mit Streichhölzern nachzubilden, dann nacheinander …..

- in nccad die Funktion NC-Programm auswählen

- Die Handsteuerung aufrufen

- Den Nullpunkt auf die linke untere Ecke einlernen

- In kleinen Schritten die Bahnen entlang fahren. 
In selbst gewählten Abständen Punkt für Punkt anhalten und die Taste Einfg drücken, z.B. ...
 …. auf diese Weise werden die Kurven möglichst genau abgebildet.

- An jedem Hindernis:

  - Hoch fahren

  - Taste Einfg drücken,

  - Rüber hüpfen/fahren

  - Taste Einfg drücken

  - Wieder runter fahren

  - Taste Einfg drücken.

- Das Ganze bis zum Ziel

- Programm simulieren

- Programm abspeichern

- Programm starten und automatisch den aufgenommenen Weg wiederholen

Damit ist ein NC-Programm entstanden, das wiederholt werden kann.